## Slide 1
1 / 10
EduRouter: Expertní Kurz
Komplexní průvodce správou domácí sítě
Ing. Jiří Šilhán

## Slide 2
Jak to vlastně funguje? (Topologie)
2 / 10
Router je "pošťák", který stojí mezi vaším domovem a světem.
•
ISP (Poskytovatel): Firma, které platíte (O2, Vodafone, místní Wi-Fi). Přivádí kabel do domu.
•
Router: Rozděluje tento jeden kabel pro všechna vaše zařízení (mobily, PC, TV).
•
Klienti: Vaše zařízení.
INTERNET
Veřejná síť
ROUTER
Brána (Gateway)
PC
Mobil
TV

## Slide 3
Klíčový koncept: WAN vs. LAN
3 / 10
WAN (Wide Area Network)
To je strana "Internetu".
LAN (Local Area Network)
To je strana "Domova".
•
Kabel ze zdi od poskytovatele.
•
Veřejná IP adresa: Pod touto adresou vás vidí celý svět (např. Netflix).
•
Je jen jedna pro celou domácnost.
•
Všechna zařízení u vás doma.
•
Privátní IP adresa: Platí jen u vás v obýváku. Venku neexistuje.
•
Každé zařízení má svou vlastní.

## Slide 4
Jak zařízení získají adresu? (DHCP)
Představte si Router jako recepčního v hotelu.
4 / 10
V simulátoru hledejte:
Menu Místní síť (LAN). Zde nastavujete rozsah, z jakého "recepční" rozdává čísla pokojů (např. od 100 do 199).
Bez DHCP (Ručně)
Museli byste na každém mobilu ručně psát: . To je nepraktické a náchylné k chybám.
S DHCP (Automaticky)
Přijdete domů Mobil "zakřičí": "Je tu nějaký router?" Router odpoví: "Ano, tady máš adresu 192.168.0.105 na 24 hodin."

## Slide 5
Wi-Fi: Více než jen heslo
5 / 10
SSID
Název sítě.
Tip: Nedávejte tam své příjmení ani číslo bytu. Usnadňujete práci hackerům při cíleném útoku.
Šifrování
WEP: Staré, prolomitelné za minutu.
WPA2/WPA3: Standard. Používejte vždy silné heslo.
Síť pro hosty
Vytvoří druhou Wi-Fi (např. "Navsteva").
Hosté se dostanou na internet, ale nevidí vaše soukromé soubory v počítači.

## Slide 6
DNS: Telefonní seznam internetu
6 / 10
Jak to funguje?
Proč měnit DNS?
Váš poskytovatel má často pomalé DNS servery.
Změnou na veřejné DNS můžete zrychlit odezvu:
1.
Vy napíšete:
2.
Počítač nerozumí písmenům, potřebuje IP.
3.
Zeptá se DNS Serveru: "Kde bydlí Google?"
4.
DNS odpoví: "Na adrese 142.250.180.206"
5.
Počítač se připojí.
Google:
Cloudflare: (Rychlé a soukromé)

## Slide 7
MAC Adresa vs. IP Adresa
V sekci Zabezpečení budete blokovat útočníka podle MAC adresy. Proč?
7 / 10
IP Adresa (192.168.0.105)
Je jako oblečení.
Můžete si ho převléknout (změnit v nastavení). Pokud zablokujete IP, útočník si ji změní a je zpět.
MAC Adresa (A1:B2:C3...)
Je jako otisk prstu.
Je "vypálena" do čipu z výroby. Změnit ji je velmi těžké. Proto blokujeme MAC adresy.

## Slide 8
Pro hráče a experty
8 / 10
Port Forwarding
Router standardně blokuje všechna spojení zvenčí (firewall).
Pokud chcete založit server (např. Minecraft), musíte do zdi "vyvrtat díru".
QoS (Quality of Service)
Řízení provozu na "dálnici".
Pokud někdo stahuje velký soubor, zabere celou dálnici.
QoS vytvoří pruh pro sanitky (hry, videohovory), který má vždy přednost.

## Slide 9
Správa a Údržba
9 / 10
Záloha
Před velkými změnami vždy stáhněte soubor .
Pokud router "rozbijete", nahrajete zálohu zpět.
LED Control
Moderní routery umí v noci vypnout diody, aby neblikaly v ložnici. Funkce "Noční režim".
Admin Heslo
Nejdůležitější bezpečnostní krok. Pokud hacker uhodne heslo k routeru, ovládá celou vaši síť (může vás přesměrovat na falešné bankovnictví).

## Slide 10
10 / 10
Vaše Mise
Otevřete simulátor EduRouter.
V levém panelu uvidíte seznam 15 misí.
Postupujte odshora dolů. Výsledky si můžete zapisovat.
https://sites.google.com/view/routersimilator/router
První krok:
Přihlásit se jako /